附件2：

中山市黑臭(未达标)水体整治工程中补充

计价依据(试行)

（适用于2018广东省建设工程计价依据）

编制说明

- 本补充子目是根据《建设工程工程量清单计价规范(GB 50500-2013)》《广东省市政工程综合定额(2018)》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》《中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程项目淤泥处理处置方案》等相关依据进行编制，适用中山市黑臭(未达标)水体整治工程中工艺相同或相似的相关工程项目。

- 本补充子目工作内容包括从蓄泥池中将污泥抽入相应处理设备，经过淤泥粗筛分、淤泥细筛、絮凝浓缩、机械脱水、尾水处理等工序，将污泥和污水进行无害化及脱水处理。

- 本计价依据起始节点为“蓄泥池中抽取泥浆”，粗筛分过程中产生的固体垃圾及泥饼终止节点为“堆放至污泥厂临时堆放点”，污水终止节点为“污水排除气浮设备”，超出本起止节点的，根据项目实际情况参考其他计价依据进行考虑。

- 本计价依据不含污泥厂的建设成本，如三级沉淀池、排污管道等的基础配套设施建设不含在本依据中摊销。

- 原始污泥理论含水率约为85%，产出泥饼的理论含水率应在55%—60%；根据本工艺特点，不适用于更低含水率的工艺要求。

- 本补充子目中人工费按照现场测定人数及人员配置，并结合当地人力资源市场实际情况进行计算。

- 本补充子目机械设备台班费用构成参考《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》进行计算。

- 本补充子目与2018年广东省建设工程计价依据及《广东省市政工程综合定额（2018）》配套使用。

- 《中山市黑臭(未达标)水体整治工程中补充计价依据（试行）（适用于2018广东省建设工程计价依据）》试行期一年。

工程量计算规则

本补充子目工程量按污泥自然方量100m3计算。

黑臭(未达标)水体淤泥固化处理补充子目（试行）

（适用于2018广东省建设工程计价依据）

工作内容：1.从蓄泥池抽取污泥、粗隔筛、细滚筒筛、絮凝浓缩、

调节后再机械压滤、尾水处理

计量单位:100m³

| 定额编号 | ZS-2020BC002 |
| --- | --- |
| 子目名称 | 淤泥固化处理 |
| 基价(元) | 7675.03 |
| 其中 | 人工费(元) | 652.31 |
|  | 材料费(元) | 2458.00 |
|  | 机具费(元) | 3783.57 |
|  | 管理费(元) | 781.16 |
| 分类 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |
| 人工 | 00010010 | 人工费 |  | 元 | 1.00 | 652.310 |
| 材料 | 34110010 | 水 |  | m³ | 4.58 | 6.820 |
|  | BC-0001 | 絮凝剂（PAM） |  | kg | 28.27 | 85.090 |
|  | 99450760 | 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 21.270 |
| 机具 | BCJX2018001 | 淤泥处理带式压滤机 | 滤带宽度3000mm;长度12300mm;出泥量15t/h; | 台班 | 5042.35 | 0.425 |
|  | BCJX2018002 | 淤泥处理气浮设备 | 气浮池体8.7m×2.1m×2.7m（含反应区） | 台班 | 1263.04 | 0.425 |
|  | BCJX2018003 | 淤泥处理厂配套设备 | 含细滚筒筛，搅拌机，螺杆泵，浓缩塔，筛网，储气罐等 | 台班 | 2172.15 | 0.425 |
|  | 991003030 | 电动空气压缩机 | 排气量1m³/min | 台班 | 56.3 | 0.850 |
|  | 990806045 | 泥浆泵 | 流量100m³/h | 台班 | 312.37 | 0.425 |

补充机械台班费用

| 编码 | BCJX2018-001 | BCJX2018-002 | BCJX2018-003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 子目名称 | 单位 | 单价 (元) | 淤泥处理带式压滤机 | 淤泥处理气浮设备 | 淤泥处理厂配套设备 |
|  |  |  | 滤带宽度3000mm;长度12300mm;出泥量15t/h | 气浮池体8.7m×2.1m×2.7m（含反应区） | 含细滚筒筛，搅拌机，螺杆泵，浓缩塔，筛网，储气罐等 |
| 台班单价 | 元 |  | 5042.35 | 1263.04 | 2172.15 |
| 费用组成 | 折旧费 | 元 | 1 | 882.59 | 222.10 | 90.32 |
|  | 检修费 | 元 | 1 | 339.10 | 85.33 | 34.70 |
|  | 维护费 | 元 | 1 | 847.75 | 213.33 | 86.76 |
|  | 安拆费 | 元 | 1 | 426.94 | 65.75 | 120.64 |
|  | 人工 | 工日 | 230 | 10.74 | 2.62 | 6.89 |
|  | 燃 料 动 力 | 汽油 | kg | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 柴油 | kg | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 电 | kw·h | 0.77 | 98.40 | 96.00 | 331.20 |
|  |  | 水 | m³ | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 燃料动力费 | 元 |  | 75.77 | 73.92 | 255.02 |
|  | 其他费用 | 元 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |